DIMENSIONAMENTO SISTEMI DI DISPERSIONE PER SUBIRRIGAZIONE

(Insediamento < 200 A.E.)

SCARICO NUMERO  ____________________________________

UBICAZIONE:     	GAUSS-BOAGA:   EST _____________  NORD _______________

COMUNE   ________________   VIA _______________________

     VOLUME IMHOFF (calcolato ai sensi della Delib. CITAI 1977):

COMPARTO SEDIMENTAZIONE_______________________

COMPARTO FANGO_______________________

TOTALE COMPARTI __________________

     MASSIMO LIVELLO DELLA FALDA (m da p.c.) per massimo livello della falda deve intendersi la quota rispetto al piano campagna, raggiunta dal livello freatico o piezometrico nelle condizioni di massima ricarica.

NB: la distanza tra il massimo livello della falda e il fondo del sistema di dispersione non può essere inferiore al metro. _________________________

     PROFONDITA’ FONDO SCAVO TRINCEA ______________

    DISTANZA TRA MASSIMO LIVELLO DELLA FALDA E LA PROFONDITA’ FONDO SCAVO TRINCEA _________________________

     LITOLOGIA SUPERFICIALE ______________________

     PERMEABILITA’ (m/s)  < 10 -6 C. 1 ART 6 r r 6/19 Questa grandezza di norma può essere correlata alla litologia del terreno. Qualora sussistano dei dubbi in merito alla capacità drenante del terreno, si consiglia di eseguire una prova di permeabilità su pozzetto superficiale come da raccomandazioni AGI (Associazione Geotecnica Italiana: “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche – Prova su pozzetto superficiale – 1977”). ___________________________

     AREA VULNERABILE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3297 DEL 11/10/06elenco consultabile al seguente link: https://www.provincia.mantova.it/UploadDocs/1122_elenco_comuni_vulnerabili.pdf

Sì                 NO

     FONTE DEI DATI GEOLOGICI __________________________________________

     N° A.E. ____

     LUNGHEZZA SISTEMA DI DISPERSIONE (m)  _____

(Ricavabile dalla seguente tabella - Delibera CITAI, 13 febbraio 1977)

| Litologia | Lunghezza sistema di dispersione (ml/AE) |
| --- | --- |
| Sabbia sottile, materiale leggero di riporto | 2 |
| Sabbia grossa e pietrisco | 3 |
| Sabbia sottile con argilla | 5 |
| Argilla con sabbia | 10 |

NOME E COGNOME DEL COMPILATORE _______________________________________

FIRMA ________________________________________________________________________